Příloha 4: Imisní limity, cílové imisní limity, dlouhodobé imisní cíle a meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

Přehled limitních hodnot, mezí tolerance a horních a dolních mezí pro posuzování 
pro ochranu zdraví podle Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. platných od 1.11.2005

## 1) Imisní limity vybraných znečišťujících látek

| Složka | Doba průměrování | Limitní hodnota [µg.m-3] LV | Mez tolerance [µg.m-3] MT | Mez pro posuzování [µg.m-3] | Termín dosažení LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| SO2 | 1 hod | 350, max. 24x za rok | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 24 hod | 125, max. 3x za rok | – | – | – | – | – | 75, max. 3x za rok | 50, max. 3x za rok | – |
| NO2 | 1 hod | 200, max. 18x za rok | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 140, max. 18x za rok | 100, max. 18x za rok | 1.1.2010 |
|  | 1 rok | 40 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 32 | 26 | 1.1.2010 |
| CO | maximální denní 8hod. klouzavý průměr 1) | 10 000 | – | – | – | – | – | 7 000 | 5 000 | – |
| PM10 | 24 hod | 50, max. 35x za rok | – | – | – | – | – | 30, max. 7x za rok | 20, max. 7x za rok | – |
|  | 1 rok | 40 | – | – | – | – | – | 14 | 10 | – |
| C6H6 | 1 rok | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 1.1.2010 |
| Pb | 1 rok | 0.5 | – | – | – | – | – | 0.35 | 0.25 | – |
| 1) Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí. |

# Hodnocení koncentrací suspendovaných částic frakce PM2,5

Koncentrace jemných suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a roční maximální dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.

# Hodnocení koncentrací rtuti

Koncentrace rtuti se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru.

2) Depoziční limit pro prašný spad

| Doba | Hodnota depozičního spadu |
| --- | --- |
| 1 měsíc | 12,5 g.m-2 |

Přehled cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů, horních a dolních mezí pro posuzování pro ochranu zdraví podle Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. platných od 1.11.2005

1)  Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek 1)

| Složka | Doba průměrování | Cílová limitní hodnota [µg.m-3] 2) | Mez pro posuzování [µg.m-3] | Termín splnění limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| As | 1 rok | 0.006 | 0.0036 | 0.0024 | 31.12.2012 |
| Cd | 1 rok | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 31.12.2012 |
| Ni | 1 rok | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 31.12.2012 |
| BaP | 1 rok | 0.001 | 0.0006 | 0.0004 | 31.12.2012 |
| 1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů 2) Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10 |

2)  Cílové imisní limity pro troposférický ozon 1)

| Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu | Datum splnění limitu2) |
| --- | --- | --- |
| Maximální denní 8hod klouzavý průměr3) | 120 µg.m-3, nesmí být překročena ve více než 25 dnech za kalendářní rok, v průměru za tři roky 4) | 1.1. 2010 |
| 1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímány opatření, která jsou obsahem programů zpracovaných podle § 6 a § 7 zákona. 2) Splnění cílového imisního limitu se posuzuje od tohoto data. Rok 2010 bude prvním rokem, ve kterém budou údaje použity pro výpočet plnění v průběhu následujících tří, popř. pěti let. 3) 8hod. klouzavé průměry se počítají z hodinových koncentrací a přepočítávají se každou hodinu. Každý 8hod průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 dne následujícího. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00hodin. 4) Pokud nelze vyhodnotit průměrné hodnoty za tři nebo pět let na základě úplného uspořádaného souboru ročních dat, minimální roční údaj nutný pro kontrolu splnění cílových hodnot bude: · pro cílovou hodnotu pro ochranu lidského zdraví - platné údaje za jeden rok · pro cílovou hodnotu pro ochranu vegetace - platné údaje za tři roky |

3)  Dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon

| Doba průměrování | Dlouhodobý imisní cíl, který nesmí být překročen |
| --- | --- |
| Maximální denní 8hod klouzavý průměr / rok | 120 µg.m-3 |

Přehled limitních hodnot, mezí tolerance a horních a dolních mezí pro posuzování pro ochranu zdraví podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. platných do 31.10.2005

| Složka | Doba průměrování | Limitní hodnota [µg.m-3] LV | Mez tolerance (pro rok 2003) [µg.m-3] MT | Mez tolerance (pro rok 2004) [µg.m-3] MT | Mez pro posuzování [µg.m-3] | Termín dosažení LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| SO2 | 1 hod | 350, max. 24x za rok | 60 | 30 | – | – | 1.1.2005 |
|  | 24 hod | 125, max. 3x za rok | bez meze tolerance | bez meze tolerance | 75, max. 3x za rok | 50, max. 3x za rok | 1.1.2005 |
|  | kalendářní rok | 50 | bez meze tolerance | bez meze tolerance | – | – | nabytí účinnosti nařízení |
| PM10 1. stádium | 24 hod | 50, max. 35x za rok | 10 | 5 | 30, max. 7x za rok | 20, max. 7x za rok | 1.1.2005 |
|  | kalendářní rok | 40 | 3.2 | 1.6 | 14 | 10 | 1.1.2005 |
| PM10 2. stádium | 24 hod | 50, max. 7x za rok | X | X | 30, max. 7x za rok | 20, max. 7x za rok | 1.1.2010 |
|  | kalendářní rok | 20 | 10 (2005) | 10 (2005) | 14 | 10 | 1.1.2010 |
| NO2 | 1 hod | 200, max. 18x za rok | 70 | 60 | 140, max. 18x za rok | 100, max. 18x za rok | 1.1.2010 |
|  | kalendářní rok | 40 | 14 | 12 | 32 | 26 | 1.1.2010 |
| Pb | kalendářní rok | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 1.1.2005 |
| CO | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 10 000 | 3 300 | 1 700 | 7 000 | 5 000 | 1.1.2005 |
| C6H6 | kalendářní rok | 5 | 4.375 | 3.75 | 3.5 | 2 | 1.1.2010 |
| O3 | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 120, 25x* v průměru za 3 roky | bez meze tolerance | bez meze tolerance | 120** | – | 1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 1.1.2005 |
| As | kalendářní rok | 0.006 | 0.00525 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0024 | 1.1.2010 |
| Ni | kalendářní rok | 0.02 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 1.1.2010 |
| Hg | kalendářní rok | 0.05 | – | – | 0.045 | 0.035 | 1.1.2010 |
| BaP | kalendářní rok | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.0005 | 0.00025 | 1.1.2010 |
| NH3 | kalendářní rok | 100 | 40 | 20 | 14 | 8 | 1.1.2005 |
| * v případě ozonu se tato úroveň nazývá cílový imisní limit ** tuto úroveň pro ozon nazývá nařízení dlouhodobý imisní cíl X bude odvozena ze získaných údajů a bude ekvivalentní limitním hodnotám pro etapu 1 |