Příloha 5: Imisní limity, cílové imisní limity, dlouhodobé imisní cíle vyhlášené          pro ochranu ekosystémů a vegetace

Přehled limitních hodnot a horních a dolních mezí pro posuzování pro ochranu ekosystémů a vegetace podle Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. platných od 1.11.2005

| Znečišťující látka | Časový interval | Limitní hodnota LV | Mez pro posuzování |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |
| SO2 | rok a zimní období (1. 10.-31. 3.) | 20 µg.m-3 | 12 µg.m-3 | 8 µg.m-3 |
| NOx | 1 rok | 30 µg.m-3 | 24 µg.m-3 | 19.5 µg.m-3 |

Přehled cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů pro ochranu ekosystémů a vegetace podle Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. platných od 1.11.2005

1)  Cílové imisní limity pro troposférický ozon 1)

| Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu | Datum splnění limitu2) |
| --- | --- | --- |
| AOT40, vypočtená z hodinových hodnot v období od května do července 5) | 18000 µg.m-3.h zprůměrovaná za 5 let 4) | 1.1. 2010 |
| 1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímány opatření, která jsou obsahem programů zpracovaných podle § 6 a § 7 zákona. 2) Splnění cílového imisního limitu se posuzuje od tohoto data. Rok 2010 bude prvním rokem, ve kterém budou údaje použity pro výpočet plnění v průběhu následujících tří, popř. pěti let. 4) Pokud nelze vyhodnotit průměrné hodnoty za tři nebo pět let na základě úplného uspořádaného souboru ročních dat, minimální roční údaj nutný pro kontrolu splnění cílových hodnot bude: · pro cílovou hodnotu pro ochranu lidského zdraví - platné údaje za jeden rok · pro cílovou hodnotu pro ochranu vegetace - platné údaje za tři roky 5) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ (= 7:00 až 19:00 světového času(UTC)). |

2)  Dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon

| Doba průměrování | Dlouhodobý imisní cíl, který nesmí být překročen |
| --- | --- |
| AOT40, vypočtená z 1-hodinových hodnot v období od května do července*) | 6000 µg.m-3.h |

Přehled limitních hodnot, mezí tolerance a horních a dolních mezí posuzování pro ochranu ekosystémů a vegetace podle Nařízení vlády č. 350/ 2002 Sb. platných do 31.10.2005

| Znečišťující látka | Časový interval | Limitní hodnota LV | Mez tolerance MT | Mez pro posuzování | Termín dosažení LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| SO2 | kalendářní rok a zimní období (1. 10.-31. 3.) | 20 µg.m-3 ochrana ekosystémů | bez meze tolerance | 12 µg.m-3 | 8 µg.m-3 | nabytí účinnosti nařízení |
| NOx | kalendářní rok | 30 µg.m-3 ochrana ekosystémů | bez meze tolerance | 24 µg.m-3 | 19.5 µg.m-3 | nabytí účinnosti nařízení |
| O3 | AOT40, vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let | 18 000 µg.m-3.h ochrana vegetace | bez meze tolerance | 6 000 µg.m-3.h | - | 1.1.2010 |