Příloha II

KVALITA OVZDUŠÍ – základní informace o imisní situaci v řešeném území

Obsah

|  | Obsah | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Seznam použitých zkratek | 3 |
| 1. | Vyhodnocení současné kvality ovzduší na základě měření ve vztahu ke všem znečišťujícím látkám dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší | 4 |
| 1.1. | Úvod | 4 |
| 1.2. | Analýza imisního zatížení území města Chomutov a Jirkov | 5 |
| 1.2.1. | Přehled měřicích stanic na základě jejichž měření je analýza zpracována | 5 |
| 1.2.2. | Větrné růžice | 7 |
| 1.2.3. | Přehled hodnocených znečišťujících látek a imisních limitů z hlediska ochrany zdraví lidí | 9 |
| 1.2.3.1. | Přehled zvláštních imisních limitů z hlediska ochrany zdraví lidí | 10 |
| 1.2.4. | Přehled hodnocených znečišťujících látek a imisních limitů z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace | 11 |
| 1.2.5. | Hodnocení z hlediska ochrany zdraví lidí | 11 |
| 1.2.5.1. | Hodnocení z hlediska zvláštních imisních limitů | 30 |
| 1.2.6. | Hodnocení z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace | 31 |
| 1.3. | Souhrnný výsledek hodnocení – závěry | 34 |
| 1.3.1. | Překračování limitovaných hodnot | 34 |
| 1.3.2. | Závěry - lokalizace | 35 |
| 2. | Popis historického vývoje (trendů) a současného stavu monitorování ovzduší | 36 |
| 2.1. | Historický vývoj | 36 |
| 2.2. | Současný stav monitorování ovzduší | 36 |
| 2.3. | Zhodnocení stavu monitorování ovzduší na základě provedené analýzy imisního zatížení území a současného stavu monitorování ovzduší – požadavky na rozsah a způsob sledování úrovně koncentrací jednotlivých znečišťujících látek | 36 |
| 3. | Literatura | 37 |
| 4. | Přílohy | 38 |

Seznam použitých zkratek

| AIM | automatizovaný imisní monitoring |
| --- | --- |
| AMS | automatizovaná monitorovací stanice |
| AMS-SRS | AMS – smogový regulační systém |
| BaP | benzo(a)pyren |
| BTX | aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen) |
| CIL | Cílový imisní limit pro ozon |
| ČEZ | ČEZ a.s. |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| HS | Hygienická služba |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |
| CHUEV | chráněná území z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace |
| ISKO | Informační systém kvality ovzduší |
| KHS | Krajská hygienická stanice |
| LAT | dolní mez posuzování |
| LV | limitní hodnota |
| MT | mez tolerance |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| NP | národní park |
| NV | Nařízení vlády |
| PAHs | polycyklické aromatické uhlovodíky |
| PM10 | suspendované částice frakce PM10 |
| SRS | smogový varovný a regulační systém |
| SZÚ | Státní zdravotní ústav |
| TK | těžké kovy |
| TSP | suspendované částice (celkový prašný aerosol) |
| UAT | horní mez posuzování |
| UTC | světový koordinovaný čas |
| VOC | těkavé organické látky |
| VÚLHM | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti |
| VÚRV | Výzkumný ústav rostlinné výroby |
| ZÚ | Zdravotní ústav |

1. Vyhodnocení současné kvality ovzduší na základě měření ve vztahu ke všem znečišťujícím látkám dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

1.1. Úvod

Vyhodnocení imisního zatížení a současné kvality ovzduší je provedeno 
ve vztahu k požadavkům zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a  příslušných prováděcích předpisů.

Podle § 6 odst. 1  zákona o ochraně ovzduší: Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost překročení pro jednotlivé znečišťující látky. V případě troposférického ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními limity a dlouhodobými imisními cíli. Imisní limit nesmí být překročen víc než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení. Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti.

Nařízením vlády č.350/2002 Sb. se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Podle NV č.350/2002 Sb. se posuzování úrovně znečištění ovzduší provádí:

- měřením v sídelních seskupeních (§ 7 odst. 2 zákona), měřením v  oblastech, kde úroveň  znečištění ovzduší znečišťující látkou dosahuje nebo přesahuje horní mez 
pro posuzování, a měřením v oblastech, kde úroveň znečištění ozonem překračuje dlouhodobé imisní cíle (během posledních 5 let),

- modelováním nebo odborným odhadem v oblastech, kde úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou nepřesahuje dolní mez pro posuzování,

- kombinací měření a modelování v oblastech, kde  úroveň znečištění ovzduší dosahuje nebo přesahuje dolní mez pro posuzování  a současně je nižší než horní mez pro posuzování.

Podle § 7 odst. 1  zákona o ochraně ovzduší je oblast, kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Ve smyslu § 8 odst. 4  zákona o ochraně ovzduší jsou krajské a obecní úřady povinny v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým nařízením vydat krajský a místní smogový regulační řád.

Podle § 8 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší je smogová situace stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní imisní limit stanovený prováděcím právním předpisem. Zvláštním imisním limitem se podle odstavce 1 rozumí taková úroveň znečištění ovzduší, při jejímž překročení hrozí již při krátké expozici riziko poškození lidského zdraví nebo poškození ekosystému.

Vyhláška MŽP č.553/2002 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je součástí tohoto vyhodnocení rovněž hodnocení ve vztahu ke zvláštním imisním limitům.

Koncem roku 2005 vyšlo ve Sbírce zákonů 5.12.2005 č. 472/2005 Sb. úplné znění zákona  č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a 26.10.2005 vyšlo Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. z 5.10.2005, kterým se mění  NV č. 350/2002, kterým se stanoví imisní limity. Zde předkládané hodnocení, jehož větší část byla vypracována ještě podle původní legislativy se vlivem novelizace v podstatě nemění.

1.2. Analýza imisního zatížení území města Chomutov a Jirkov

Analýza imisního zatížení a vyhodnocení současné kvality ovzduší jsou  vypracovány na základě výsledků imisních měření,  většinou za  období 2000 až 2004 s důrazem  na hodnocení roku 2003 a 2004 (2004 poslední rok s verifikovanými daty k termínu zpracování).

Většina  podkladových dat byla čerpána z údajů uvedených na  internetu a z ročních zpráv o znečištění ovzduší  vydávaných ČHMÚ Praha.  Převážně  se jedná o údaje z měřicích stanic uváděné v tabelárních přehledech nebo o údaje uváděné ve formě imisních map, které jsou přístupné na internetu např. na adrese http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/groc.html (ročenky ISKO ČHMÚ). Imisní mapy zobrazují průměrné plošné znečištění území ve čtvercové síti 2 x 2 km do roku 2003, 1 x 1 km od roku 2004 a jsou vytvářeny na základě kombinace výsledků měření a modelování s využitím registru zdrojů emisí.

1.2.1. Přehled měřicích stanic na základě jejichž měření je analýza zpracována a jejich lokalizace

Tabulka 1: Přehled měřicích stanic v řešeném území

| Poř.č. stanice | Název stanice | Provozovatel stanice | Měřené znečišťující látky | Stanice nebo měření určité veličiny zrušeno dne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blatno (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, SPM | 31.3.2003 |
| 2 | Chomutov-OHS (kombinované měření) | ZÚ | SO2, SPM, NOX | 31.12.2002 |
| 3 | Chomutov-NSP (kombinované měření) | ZÚ | SO2, SPM, NOX | 31.12.2002 |
| 4 | Chomutov (AIM měření) | ČHMÚ | SO2, PM10, NO2, NOX, CO |  |
| 5 | Tušimice (AIM měření) | ČHMÚ | SO2, PM10, NO2, NOX, O3 |  |
| 6 | Strupčice (manuální měření) | VÚRV | SO2 | 31.12.2003 |
| 7 | Chomutov (manuální měření) | VÚRV | SO2 | 31.12.2003 |
| 8 | Rudolice v Horách (AIM měření) | ČHMÚ | SO2, PM10, NO2, NOX, O3, BZN, BaP, Pb, Cd, As, Ni |  |
| 9 | Droužkovice (AIM-TK měření) | ORGREZ | SO2, NO2, NOX, SPM*, Pb*, Cd*, As*, Ni* | *31.12.2002 |
| Zrušené stanice použité v dlouhodobém hodnocení vývoje znečištění ovzduší |
| 10 | Boleboř (manuální měření) | ČHMÚ | SO2 | 31.12.1978 |
| 11 | Kálek (manuální měření) | ČHMÚ | SO2 | 31.12.1994 |
| 12 | Nezabylice (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, SPM | 31.12.1978 |
| 13 | Tušimice (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, SPM | 31.12.1993 |
| 14 | Újezd u Jirkova I. (manuální měření) | ČHMÚ | SO2 | 31.12.1978 |
| 15 | Újezd u Jirkova I. (manuální měření) | ČHMÚ | SO2 | 31.12.1978 |
| 16 | Chomutov (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, SPM | 31.12.1978 |
| 17 | Jirkov (manuální měření) | ČHMÚ | SO2 | 31.12.1994 |
| 18 | Brány-Brančíky (manuální měření) | ORGREZ | SO2, SPM, NOX | 31.12.1981 |
| 19 | Chomutov (kombinované měření) | ORGREZ | SO2, SPM*, NOX** | 31.12.1999, *31.12.1991, **31.12.1981 |
| 20 | Kálek (manuální měření) | ORGREZ | SO2, SPM | 31.12.1987 |
| 21 | Újezd u Jirkova (manuální měření) | ORGREZ | SO2, SPM, NOX | 31.12.1987 |
| 22 | Holešice (manuální měření) | ORGREZ | SO2, SPM | 31.12.1981 |
| 23 | Černovice (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, NOX | 30.6.1989 |
| 24 | Vysoká Pec (manuální měření) | ČHMÚ | SO2, SPM, NOX | 31.12.1992 |
| 25 | Chomutov-Škroupova (manuální měření) | ZÚ | SO2, SPM, NOX | 1.3.1993 |
| 26 | Kopeček (kombinované měření) | ORGREZ | SO2*, SPM, NOX | 31.12.1988 *15.12.1994 |
| 27 | Chomutov (AIM měření) | ČHMÚ | SO2 | 1.5.1992 |
| Stanice se znečišťujícími látkami, které se neměří v blízkosti katastru města Chomutov, Jirkov |
| 28 | Bohumín-Čáslavská (manuální-TK měření) | ZÚ | Hg |  |
| 29 | Brno-Húskova ul. (měření PAHs) | ZÚ | BaP |  |
| 30 | Český Těšín (manuální-TK měření) | ZÚ | Hg |  |
| 31 | Havířovov-MÚ (manuální-TK měření) | ZÚ | Hg |  |
| 32 | Havraň (manuální-TK měření) | ORGREZ | Pb, Cd, As | 31.12.2002 |
| 33 | Hr.Král.-Sukovy sady (měření PAHs) | ZÚ | BaP |  |
| 34 | Karviná-OHS (měření PAHs, kont. manuální-TK měření) | ZÚ | BaP, Hg |  |
| 35 | Košetice (manuální měření) | ČHMÚ | NH3 | 31.12.2001 |
| 36 | Lovosice -MÚ (kont. manuální měření) | ZÚ | NH3 |  |
| 37 | Meziboří (kombinované měření) | ZÚ | NH3 | 29.3.1999 |
| 38 | Most (AIM-SRS měření) | ČHMÚ | O3, BZN, NH3 |  |
| 39 | Most-ZÚ (manuální-TK měření) | ZÚ | Pb, Cd, As, Ni, Hg, NH3* | *29.3.1999 |
| 40 | Nová Víska u Domašína (manuální-TK měření) | ORGREZ | Pb, Cd, As | 31.12.2002 |
| 41 | Orlová-nemocnice (manuální měření) | ZÚ | Hg |  |
| 42 | Ostrava-Přívoz (AIM-SRS měření) | ČHMÚ | BZN |  |
| 43 | Ostrava-Přívoz HS (měření PAHs) | ZÚ | BaP |  |
| 44 | Pha10-Šrobárova (kont. manuální, měření PAHs) | ZÚ | BaP, BZN |  |
| 45 | Pha4-Libuš (manuální měření) | ČHMÚ | NH3 | 31.12.2001 |
| 46 | Pha4-Libuš (AIM-SRS měření) | ČHMÚ | BZN |  |
| 47 | Plzeň-Roudná (měření PAHs) | ZÚ | BaP |  |
| 48 | Svratouch (manuální měření) | ČHMÚ | NH3 | 31.12.2001 |
| 49 | Teplice (měření PAHs) | ČHMÚ | BaP |  |
| 50 | Ústí n.L. – město (AIM-SRS měření) | ČHMÚ | Hg |  |
| 51 | Ústí n.L. – Pasteurova ul. (kont. manuální, měření PAHs) | ZÚ | BaP, BZN |  |
| 52 | Všechlapy (manuální-TK měření) | ČHMÚ | Pb, Cd, As, Ni | 4.11.2004 |
| 53 | Ždár nad Sázavou (měření PAHs) | ZÚ | BaP |  |

Lokalizace měřicích stanic na území měst Chomutov a Jirkov a v jeho blízkém okolí je uvedena v Příloze 1.

1.2.2. Větrné růžice

Obrázek 1: Větrná růžice Chomutov

Obrázek 2: Větrná růžice Chomutov

Obrázek 3: Větrná růžice Rudolice v Horách

Obrázek 4: Větrná růžice Droužkovice

Obrázek 5: Větrná růžice Jirkov - Otrvice

1.2.3. Přehled hodnocených znečišťujících látek a imisních limitů z hlediska ochrany 
            zdraví lidí

Tabulka 2: Přehled limitních hodnot, mezí tolerance a horních a dolních mezí pro posuzování pro ochranu zdraví lidí podle NV č.350/2002 Sb.

| Složka | Doba průměrování | Limitní hodnota [µg.m-3] LV | Mez tolerance (pro r. 2003) [µg.m-3] MT | Mez tolerance (pro r. 2004) [µg.m-3] MT | Mez pro posuzování [µg.m-3] | Termín dosažení LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| SO2 | 1 hod | 350, max. 24x za rok | 60 | 30 | – | – | 1.1.2005 |
|  | 24 hod | 125, max. 3x za rok | bez meze tolerance | bez meze tolerance | 75, max. 3x za rok | 50, max. 3x za rok | 1.1.2005 |
|  | kalendářní rok | 50 | bez meze tolerance | bez meze tolerance | – | – | nabytí účinnosti nařízení |
| PM10 1. stádium | 24 hod | 50, max. 35x za rok | 10 | 5 | 30, max. 7x za rok | 20, max. 7x za rok | 1.1.2005 |
|  | kalendářní rok | 40 | 3.2 | 1.6 | 14 | 10 | 1.1.2005 |
| PM10 2. stádium | 24 hod | 50, max. 7x za rok | X | X | 30, max. 7x za rok | 20, max. 7x za rok | 1.1.2010 |
|  | kalendářní rok | 20 | 10 (2005) | 10 (2005) | 14 | 10 | 1.1.2010 |
| NO2 | 1 hod | 200, max. 18x za rok | 70 | 60 | 140, max. 18x za rok | 100, max. 18x za rok | 1.1.2010 |
|  | kalendářní rok | 40 | 14 | 12 | 32 | 26 | 1.1.2010 |
| Pb | kalendářní rok | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 1.1.2005 |
| CO | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 10 000 | 3 300 | 1 700 | 7 000 | 5 000 | 1.1.2005 |
| C6H6 | kalendářní rok | 5 | 4.375 | 3.75 | 3.5 | 2 | 1.1.2010 |
| O3 | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 120, 25x* v průměru za 3 roky | bez meze tolerance | bez meze tolerance | 120** | – | 1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 1.1.2005 |
| As | kalendářní rok | 0.006 | 0.00525 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0024 | 1.1.2010 |
| Ni | kalendářní rok | 0.02 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 1.1.2010 |
| Hg | kalendářní rok | 0.05 | – | – | 0.045 | 0.035 | 1.1.2010 |
| BaP | kalendářní rok | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.0005 | 0.00025 | 1.1.2010 |
| NH3 | kalendářní rok | 100 | 40 | 20 | 14 | 8 | 1.1.2005 |
| * v případě ozonu se tato úroveň nazývá cílový imisní limit ** tuto úroveň pro ozon nazývá nařízení dlouhodobý imisní cíl X bude odvozena ze získaných údajů a bude ekvivalentní limitním hodnotám pro etapu 1 |

1.2.3.1. Přehled zvláštních imisních limitů z hlediska ochrany zdraví lidí

# Tabulka 3: Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění, regulace a varování podle Vyhlášky MŽP č.553/2002 Sb.

| 1. Signál upozornění |  |
| --- | --- |
| následuje po překročení hodinového průměru koncentrace |  |
| oxidu siřičitého | 250 µg.m-3 |
| oxidu dusičitého | 200 µg.m-3 |
| troposférického ozonu | 180 µg.m-3 |
| ve třech po sobě následujících hodinách |  |
| 2. Signál regulace |  |
| následuje po překročení hodinového průměru koncentrace |  |
| oxidu siřičitého | 500 µg.m-3 |
| oxidu dusičitého | 400 µg.m-3 |
| ve třech po sobě následujících hodinách |  |
| 3. Signál varování |  |
| následuje po překročení hodinového průměru koncentrace troposférického ozonu ve třech po sobě následujících hodinách | 240 µg.m-3 |

1.2.4. Přehled hodnocených znečišťujících látek a imisních  limitů z hlediska ochrany 
           ekosystémů a vegetace

Tabulka 4: Přehled limitních hodnot, mezí tolerance a horních a dolních mezí posuzování pro ochranu ekosystémů a vegetace podle NV č.350/2002 Sb.

| Znečišťující látka | Časový interval | Limitní hodnota LV | Mez tolerance MT | Mez pro posuzování | Termín dosažení LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Horní UAT | Dolní LAT |  |
| SO2 | kalendářní rok a zimní období (1. 10.-31. 3.) | 20 µg.m-3 ochrana ekosystémů | bez meze tolerance | 12 µg.m-3 | 8 µg.m-3 | nabytí účinnosti nařízení |
| NOx | kalendářní rok | 30 µg.m-3 ochrana ekosystémů | bez meze tolerance | 24 µg.m-3 | 19.5 µg.m-3 | nabytí účinnosti nařízení |
| O3 | AOT40, vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let | 18 000 µg.m-3.h ochrana vegetace | bez meze tolerance | 6 000 µg.m-3.h | - | 1.1.2010 |

1.2.5. Hodnocení z hlediska ochrany zdraví lidí

V hodnocení jsou zohledněny výsledky měření v současnosti i v minulosti provozovaných měřících stanic na území města Chomutov a Jirkov a v jeho nejbližším okolí, a pro srovnání, zejména v případech, kdy sledovaná znečišťující látka není na území města měřena, jsou požity i výsledky ze stanic mimo toto území. Dále jsou pro hodnocení použity výsledky imisních map zpracovaných ČHMÚ pro příslušné roky.

Obrázek 6: Dlouhodobý průběh ročních průměrných koncentrací SO2

Obrázek 7: Průměrné roční koncentrace SO2

Obrázek 8: Čtvrtá maximální denní průměrná koncentrace SO2

Obrázek 9: 25 maximální hodinová průměrná koncentrace SO2

Obrázek 10: Průměrné měsíční koncentrace SO2 za  rok 2000 – 2004

Tabulka 5: Počet denních průměrů SO2 větších než LV, UAT a LAT

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blatno | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | >50 μg.m-3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Chomutov-OHS | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | x | x |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 1 | 0 | x | x |
|  | >50 μg.m-3 | 0 | 2 | 2 | x | x |
| Chomutov-NSP | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | x | x |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 1 | 2 | x | x |
|  | >50 μg.m-3 | 2 | 5 | 7 | x | x |
| Chomutov | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | >50 μg.m-3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 |
| Tušimice | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | >50 μg.m-3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Strupčice | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | >50 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Chomutov - VÚRV | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x |
|  | >75 μg.m-3 | 7 | 5 | 8 | 11 | x |
|  | >50 μg.m-3 | 20 | 23 | 23 | 22 | x |
| Rudolice v Horách | >125 μg.m-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >75 μg.m-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | >50 μg.m-3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| Droužkovice | >125 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >75 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >50 μg.m-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Tabulka 6: Tabulka počtu hodinových průměrů SO2 větších než LV

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chomutov | >350 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tušimice | >350 μg.m-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolice v Horách | >350 μg.m-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Droužkovice | >350 μg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obrázek 11: Dlouhodobý průběh ročních průměrných koncentrací PM10

Obrázek 12: Průměrné roční koncentrace PM10 (TSP přepočítáno na PM10 podle Nařízení vlády)

Obrázek 13: 36 maximální denní  koncentrace PM10 (TSP přepočítáno na PM10 podle Nařízení vlády)

Obrázek 14: 8 maximální denní  koncentrace PM10 (TSP přepočítáno na PM10  podle Nařízení vlády)

Obrázek 15: Průměrné měsíční koncentrace PM10 za  rok 2000 – 2004 (TSP přepočítáno na PM10 podle Nařízení vlády)

Tabulka 7: Počet denních průměrů PM10 větších než LV, UAT a LAT

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blatno* | >50 g.m-3 | 34 | 19 | 29 | x | x |
|  | >30 g.m-3 | 129 | 109 | 133 | x | x |
|  | >20 g.m-3 | 236 | 202 | 219 | x | x |
| Chomutov-OHS* | >50 g.m-3 | 28 | 2 | 1 | x | x |
|  | >30 g.m-3 | 95 | 6 | 10 | x | x |
|  | >20 g.m-3 | 168 | 41 | 53 | x | x |
| Chomutov-NSP* | >50 g.m-3 | 62 | 16 | 1 | x | x |
|  | >30 g.m-3 | 160 | 38 | 3 | x | x |
|  | >20 g.m-3 | 243 | 64 | 16 | x | x |
| Chomutov | >50 g.m-3 | 49 | 103 | 133 | 89 | 44 |
|  | >30 g.m-3 | 152 | 250 | 273 | 213 | 134 |
|  | >20 g.m-3 | 262 | 337 | 354 | 295 | 248 |
| Tušimice | >50 g.m-3 | 9 | 16 | 29 | 118 | 54 |
|  | >30 g.m-3 | 56 | 99 | 121 | 251 | 146 |
|  | >20 g.m-3 | 122 | 188 | 212 | 309 | 245 |
| Rudolice v Horách | >50 g.m-3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 |
|  | >30 g.m-3 | 34 | 22 | 63 | 66 | 34 |
|  | >20 g.m-3 | 99 | 60 | 135 | 167 | 83 |

| Most | >50 g.m-3 | 27 | 26 | 17 | 77 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >30 g.m-3 | 84 | 94 | 90 | 164 | 180 |
|  | >20 g.m-3 | 176 | 185 | 175 | 233 | 265 |
| Teplice | >50 g.m-3 | 34 | 80 | 57 | 106 | 77 |
|  | >30 g.m-3 | 138 | 201 | 180 | 217 | 185 |
|  | >20 g.m-3 | 259 | 321 | 292 | 306 | 293 |
| Všechlapy | >50 g.m-3 | 20 | 50 | 45 | 156 | 52 |
|  | >30 g.m-3 | 101 | 162 | 146 | 301 | 150 |
|  | >20 g.m-3 | 222 | 258 | 265 | 352 | 243 |
| Chabařovice | >50 g.m-3 | 5 | 19 | 31 | 16 | x |
|  | >30 g.m-3 | 44 | 99 | 101 | 53 | x |
|  | >20 g.m-3 | 103 | 224 | 198 | 77 | x |
| Ústí n.L.-Kočkov | >50 g.m-3 | 25 | 37 | 180 | 70 | 39 |
|  | >30 g.m-3 | 165 | 145 | 328 | 168 | 160 |
|  | >20 g.m-3 | 293 | 275 | 345 | 293 | 287 |
| Horní Jiřetín* | >50 g.m-3 | 66 | 52 | 48 | 83 | 106 |
|  | >30 g.m-3 | 183 | 154 | 166 | 187 | 189 |
|  | >20 g.m-3 | 266 | 237 | 250 | 260 | 264 |
| * - SPM přepočítáno na PM10 |

Severočeské doly Chomutov zajišťují na základě zákona č. 244/1992 Sb. monitoring prašnosti mimo jiné v obcích Černovice a Spořice. Podle výsledků monitoringu tam v roce 2002 nedošlo k překročení žádného imisního limitu pro PM10, v roce 2003 by podle přepočtu výsledků na celý rok došlo k překročení denního imisního limitu PM10 ve Spořicích (limit ale platí až od roku 2005), ostatní imisní limity PM10 ve Spořicích ani v Černovicích v r.2003 překročeny nebyly, v roce 2004 by podle přepočtu výsledků na celý rok došlo opět k překročení denního imisního limitu PM10 ve Spořicích (limit ale platí až od roku 2005), ostatní imisní limity PM10 ve Spořicích ani v Černovicích v roce 2004 překročeny nebyly. Hodnoty imisních limitů PM10, které by měly platit od roku 2010 byly ovšem překročeny ve všech případech.

Obrázek 16: Dlouhodobý průběh ročních průměrných koncentrací NO2

Obrázek 17: Průměrné roční koncentrace NO2

Obrázek 18: 19 průměrné hodinová  koncentrace NO2

Obrázek 19: Průměrné měsíční koncentrace NO2   za  rok 2000 – 2004

Tabulka 8: Počet hodinových průměrů NO2 větších než LV, UAT a LAT

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chomutov | >200 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >140 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >100 g.m-3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| Tušimice | >200 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >140 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >100 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rudolice v Horách | >200 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >140 g.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >100 g.m-3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Droužkovice | >200 g.m-3 | x | x | x | x | 0 |
|  | >140 g.m-3 | x | x | x | x | 0 |
|  | >100 g.m-3 | x | x | x | x | 0 |

Obrázek 20: Průměrné roční koncentrace Pb

Obrázek 21: Průměrné měsíční koncentrace Pb za  rok 1995 – 2004

Obrázek 22: Maximální denní 8-hod klouzavý průměr CO za rok

Tabulka 9: Tabulka počtu maximálních 8 hodinových průměrů CO větších než LV, UAT a LAT

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chomutov | >10 mg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >7 mg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | >5 mg.m-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obrázek 23: Průměrné roční koncentrace benzenu

Obrázek 24: Průměrné měsíční koncentrace benzenu za  rok 2000 – 2004

Obrázek 25: Průměrné roční koncentrace kadmia

Obrázek 26: Průměrné měsíční koncentrace  kadmia  za  rok 1995 – 2004

Obrázek 27: Průměrné roční koncentrace amoniaku na stanici

Obrázek 28: Průměrné měsíční koncentrace amoniaku na stanici za rok 1996 – 2004

Obrázek 29: Průměrné roční koncentrace arsenu

Obrázek 30: Průměrné měsíční koncentrace arsenu za  r. 1995 – 2004

Obrázek 31: Průměrné roční koncentrace niklu

Obrázek 32: Průměrné měsíční koncentrace niklu  za  rok 1997 – 2004

Obrázek 33: Průměrné roční koncentrace rtuti

Obrázek 34: Průměrné měsíční koncentrace rtuti za rok 1996 – 2004

Obrázek 35: Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu

Obrázek 36: Průměrné měsíční koncentrace benzo(a)pyrenu za  rok 2000 – 2004

Obrázek 37: Počet dní s maximálním 8 hodinovým klouzavým průměrem troposférického ozonu větším než hodnota Cílového Imisního Limitu (CIL)

Tabulka 10: Tabulka počtu dní s maximálním 8 hodinovým klouzavým průměrem troposférického ozonu větším než hodnota CIL

|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Most | >120 g.m-3 | 25 | 13 | 21 | 35 | 22 |
| Tušimice | >120 g.m-3 | 17 | 32 | 25 | 57 | 30 |
| Rudolice v Horách | >120 g.m-3 | 48 | 36 | 51 | 84 | 34 |

Obrázek 38: Překročení počtu dní s maximálním 8 hodinovým klouzavým průměrem troposférického ozonu větším než hodnota CIL v průměru za tři roky

Tabulka 11: Překročení počtu dní s maximálním 8 hodinovým klouzavým průměrem troposférického ozonu větším než hodnota CIL v průměru za tři roky

|  |  | průměr 1998-2000 | průměr 1999-2001 | průměr 2000-2002 | průměr 2001-2003 | průměr 2002-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Most | >120 g.m-3 | 28 | 23 | 20 | 23 | 26 |
| Tušimice | >120 g.m-3 | 15 | 19 | 25 | 38 | 37 |
| Rudolice v Horách | >120 g.m-3 | 43 | 44 | 45 | 57 | 56 |

### Prašný spad:

Depoziční limit pro prašný spad je podle Nařízení vlády č.350/2002 Sb. stanoven na hodnotu 12,5 g.m-2 za 1 měsíc.

Na základě zákona č. 244/1992 Sb. Zajišťují SD Chomutov měření prašného spadu mimo jiné v obcích Černovice a Spořice a v území od obce směrem k lomu Libouš. Podle výsledků těchto měření za období roků 2002 až 2004 došlo k překročení měsíčního imisního limitu v obci Černovice 1x a na nejbližším měřicím místě od obce Černovice směrem k lomu Libouš k překročení nedošlo ani v jednom případě, v obci Spořice došlo k překročení měsíčního imisního limitu 2x a na nejbližším měřicím místě od obce Spořice směrem k lomu Libouš rovněž 2x. Průměrná hodnota měsíčního prašného spadu za celé uvedené období byla v obci Černovice 4,7 g/m2  a v obci Spořice 8,3 g/m2.

Z uvedených naměřených dat a z příslušných imisních map vyplývá:

Na území města dochází k překročení imisních limitů pro PM10 .

Hodnota ročního imisního limitu PM10 (40 µg.m-3), která platí od roku 2005 byla překračována na stanici AIM ČHMÚ v letech 2001 až 2003, přičemž v roce 2002 byla překročena včetně meze tolerance.

Podle vyhodnocení provedeného na základě imisní mapy za rok 2002 je na 14,3 % území města Chomutov překročen roční imisní limit včetně meze tolerance a hodnota ročního imisního limitu (který vstoupil v platnost v roce 2005) je překročena na 85,7 % území města Chomutov a na 33,3 % území města Jirkov. Zbytek území leží v oblasti koncentrací 14 až 40 µg.m-3 .

Prakticky stejné je vyhodnocení území provedené na základě imisní mapy za roce 2003 je na 14,3 % území města Chomutov překročen roční imisní limit včetně meze tolerance a hodnota ročního imisního limitu (který vstoupil v platnost v roce 2005) je překročena na 85,7 % území města Chomutov a na 33,3 % území města Jirkov. Zbytek území leží v oblasti koncentrací 14 až 40 µg.m-3 .

V roce 2004 byla imisní situace příznivější. K překročení ročního imisního limitu nedošlo na žádné měřicí stanici na území města Chomutov a Jirkov a v blízkém okolí, přestože na jiných místech v Podkrušnohoří, např. na stanicích Horní Jiřetín a Všechlapy k překročení imisního limitu došlo a městské stanice Most a Teplice byly prakticky na hranici imisního limitu. Podle příslušné imisní mapy pro roce 2004 se nacházelo 50% území města Chomutov v pásmu koncentrací 30 až 40 µg.m-3,  40% v pásmu 14 až 30 µg.m-3, 10% v pásmu 10 až 14 µg.m-3 a 30% území města Jirkov v pásmu koncentrací 30 až 40 µg.m-3 a 70% v pásmu 14 až 30 µg.m-3 .

Hodnota 24 hodinového (denního) imisního limitu PM10, která by měla platit od roku 2005 byla překročena na stanici Chomutov NSP v roce 2000, na stanici Spořice jejíž provoz zajišťuje VÚHU Most pro SD Chomutov byla překročena v roce 2003 a 2004 a  na stanici Chomutov AIM ČHMÚ byla tato hodnota překračována v celém sledovaném období tj. v letech 2000 až 2004, přičemž v roce 2001, 2002 a 2003 byla překročena včetně mezí tolerance a v roce 2004 dosáhla mezí tolerance.

Podle vyhodnocení provedeného na základě imisní mapy za rok 2002 je na 14,3 % území města Chomutov překročen denní imisní limit včetně meze tolerance a hodnota denního imisního limitu (který vstoupil v platnost v roce 2005) je překročena na 71,4 % území města Chomutov a na 100 % území města Jirkov. Zbytek území města Chomutov leží v pásmu koncentrací 30 až 50 µg.m-3 .

Podle vyhodnocení území provedeného na základě imisní mapy za rok 2003 je na 100 % území města Chomutov a na 66,7% území města Jirkov překročen denní imisní limit včetně mezí tolerance.  Hodnota denního imisního limitu (který vstoupil v platnost v roce 2005) je překročena na 100 % území města Chomutov a města Jirkov. Zbytek území leží v oblasti koncentrací 50 až 60 µg.m-3 .

Podle imisní mapy za rok 2004 V roce 2004 je na cca 8 % území města Chomutov překročen denní imisní limit včetně mezí tolerance a hodnota denního imisního limitu (který vstoupil v platnost v roce 2005) je překročena na cca 35 % území města Chomutov a na 4 % území města Jirkov. Zbytek území leží v pásmu koncentrací 30 až 50 µg.m-3 .

Podle imisních map a v souladu s měřeními prováděnými  v podobných lokalitách z hlediska měření ozonu, jako je území města Chomutov a Jirkov, dochází na celém území města a v jeho okolí k překročení  hodnoty cílového imisního limitu ozonu. Hodnota cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví (vždy průměr za poslední tři roky) má vstoupit v platnost od roku 2010. Je zde třeba ale uvést, že k překročení došlo na 94% území státu. K těmto překročením přispěla letní období s výskytem situací s vysokými teplotami  a vysokými  hodnotami slunečního záření.

Imisní limity ostatních uvedených znečišťujících látek nejsou překročeny.

Jak je ale patrné z výsledků měření benzo(a)pyrenu (BaP) na jiných stanicích v ČR, teoreticky není možné vyloučit překročení cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu v užších malých lokalitách extrémně exponovaných dopravě a spalování pevných paliv. Jinak podle zpracování imisních map za roky  2002 až 2004 k překročení cílového imisního limitu BaP na území města Chomutov a Jirkov „v průměru“  nedochází.

1.2.5.1.  Hodnocení z hlediska zvláštních imisních limitů

Město Chomutov a Jirkov je na základě hodnocení z let 2002 a 2003 zařazeno mezi obce se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve kterých je třeba uplatňovat podle zákona č. 86/2002 Sb. smogový varovný a regulační systém (SRS). Podle Vyhlášky MŽP č. 553/2002 Sb. je jednou z nutných podmínek pro vyhlášení signálů v rámci SRS překročení hodnoty koncentrace zvláštních imisních limitů minimálně ve třech po sobě jdoucích hodinách. Hodnoty zvláštních imisních limitů jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a ozon a jsou uvedeny v Kapitole 1.2.3.1.

Tabulka 12: Episody s překročením zvláštních imisních limitů O3

| 1. Signál upozornění O3 |
| --- |
| Č. stanice | Název stanice | Rok | Měsíc | Den |  | Hodina |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_11_00 | H_12_00 | H_13_00 | H_14_00 |  |  |  |
| 1002 | Tušimice | 2003 | 8 | 13 |  | 182.6 | 190.3 | 184.8 | 184.8 | 189.2 | 189.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_13_00 | H_14_00 |  |  |  |  |  |
| 1005 | Most | 2000 | 6 | 21 |  | 182.2 | 191.0 | 189.7 | 182.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_13_00 | H_14_00 | H_15_00 |  |  |  |  |
| 1005 | Most | 2003 | 8 | 7 |  | 182.1 | 184.1 | 189.9 | 192.5 | 189.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_13_00 |  |  |  |  |  |  |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2000 | 6 | 21 |  | 190.5 | 184.2 | 182.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_20_00 |  |  |  |  |  |  |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2003 | 8 | 12 |  | 180.2 | 184.5 | 183.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_02_00 | H_03_00 | H_04_00 | H_05_00 | H_06_00 | H_07_00 | H_08_00 |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2003 | 8 | 13 |  | 188.8 | 191.9 | 190.6 | 188.1 | 188.2 | 192.7 | 184.3 | 194.4 | 197.8 |
|  |  |  |  |  |  | H_09_00 | H_10_00 | H_11_00 | H_12_00 | H_13_00 | H_14_00 | H_15_00 | H_16_00 | H_17_00 |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2003 | 8 | 13 |  | 196.9 | 192.7 | 197.1 | 193.9 | 194.2 | 194.0 | 180.1 | 185.4 | 180.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_19_00 | H_20_00 | H_21_00 | H_22_00 |  |  |  |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2003 | 9 | 19 |  | 187.6 | 190.3 | 195.1 | 193.2 | 196.3 | 194.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H_16_00 | H_17_00 |  |  |  |  |  |
| 1317 | Rudolice v Horách | 2003 | 9 | 20 |  | 182.0 | 183.9 | 186.0 | 188.5 |  |  |  |  |  |

Zvláštní imisní limity, pokud dochází k jejich překročení, bývají překročeny zpravidla při meteorologických podmínkách nepříznivých pro rozptyl škodlivin v ovzduší a v případě ozonu v jarních nebo letních situacích doprovázených vysokými maximálními denními teplotami..

Zvláštní imisní limit platný pro SO2  a  NO2 nebyl v letech 2000 až 2004 překročen.

Z výsledků měření ozonu v Tušimicích a v Mostě lze odvodit, že episody zvýšených koncentrací ozonu při nichž byly splněny podmínky pro vydání upozornění se s vysokou pravděpodobností (vzhledem k jejich poměrně velkoplošnému charakteru) vyskytly na území města Chomutov a Jirkov  třikrát, jedna episoda v červnu 2000 a dvě episody v srpnu 2003. Vyhlašování příslušných signálů pro ozon je zajišťováno centrálně z ČHMÚ Praha pro území celé republiky.

1.2.6.   Hodnocení z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace

Podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. území, na kterých musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace, jsou území národních parků a chráněných krajinných oblastí, území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší a ostatní vybrané přírodní lesní oblasti –zveřejňováno ve věstníku MŽP. Mezi tyto vybrané přírodní lesní oblasti  v současnosti patří také přírodní lesní oblast „LO 1 – Krušné hory“ definovaná v Příloze 1 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., která vyjmenovává přírodní lesní oblasti a vymezuje jejich hranice. Část území LO 1 – Krušné hory spadá do území města Chomutov a Jirkov.

Body vzorkování zaměřené na ochranu ekosystémů nebo vegetace se podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. umisťují více než 20 km od sídelních seskupení nebo více než 5 km 
od jiných zastavěných oblastí, průmyslových zařízení nebo dálnic. Bod vzorkování 
se zpravidla umisťuje tak, aby reprezentoval kvalitu ovzduší v okolí alespoň 1000 km2.

Z uvedeného vyplývá, že měřicí stanice které se nachází na  území města Chomutov a Jirkov nebo v jeho blízkém okolí nemohou splňovat požadované předpoklady pro umístění bodů vzorkování zaměřených na ochranu ekosystémů nebo vegetace.

Obrázek 39: Průměrné koncentrace SO2 za zimní období (1.10.-31.3.)

Obrázek 40: Dlouhodobý průběh ročních průměrných koncentrací NOx

Obrázek 41: Průměrné roční koncentrace NOX

Obrázek 42: Průměrné měsíční koncentrace NOx za  rok 2000 – 2004

Obrázek 43: AOT 40 v daném roce

Obrázek 44: AOT 40 v průměru za 5 let

V případě oxidu siřičitého došlo od devadesátých let ve městě a v okolí k poklesu koncentrací až        na hodnoty nižší než ekologický limit.

V případě koncentrací oxidů dusíku došlo od devadesátých let rovněž k poklesu koncentrací až        na hodnoty nižší než ekologický limit, mimo některých oblastí ve městě bezprostředně ovlivněných dopravou, případně lokálním vytápěním, jako je například okolí stanice AIM ČHMÚ Chomutov.

Z uvedených výsledků měření a z imisních map za rok 2003 a 2004 vyplývá, že v části města Chomutov a Jirkov spadající do eko-zóny nejsou eko–limity platné pro SO2 překračovány a ekolimity platné pro NOx jsou překračovány na cca 10% plochy příslušné ekozóny směrem  k centru města.

Hodnoty cílového (požadavek splnění do roku 2010) imisního limitu AOT 40 pro ozon se v chomutovské oblasti v posledních letech pohybují těsně nad úrovní příslušné limitní hodnoty (pětiletý průměr) s tím, že v roce 2004 došlo k poklesu jednoročních hodnot pod úroveň hodnoty limitu. Přesto část území města Chomutov a Jirkov spadající do  eko-zóny má celá v roce 2003 a 2004 překročenu hodnotu cílového imisního limitu AOT 40 pro ozon.

1.3.   Souhrnný výsledek hodnocení – závěry

1.3.1.   Překračování limitovaných hodnot

Překračování imisních limitů plus meze tolerance (z hlediska ochrany lidského zdraví)

r. 2002:

Roční imisní limit PM10 plus meze tolerance

24hodinový imisní limit PM10 plus meze tolerance

r. 2003:

Roční imisní limit PM10 plus meze tolerance

24hodinový imisní limit PM10 plus meze tolerance

r. 2004:

24hodinový imisní limit PM10 plus meze tolerance

Překračování imisních limitů, hodnoty blízké imisním limitům

r. 2002:

Roční imisní limit PM10 (zdraví)

24hodinový imisní limit PM10 (zdraví)

r. 2003:

Roční imisní limit PM10 (zdraví)

24hodinový imisní limit PM10 (zdraví)

Roční imisní limit NOx  (eko)

r. 2004:

24hodinový imisní limit PM10 (zdraví)

Roční imisní limit NOx  (eko)

Překračování zvláštních imisních limitů

r. 2003:

Zvláštní imisní limit pro ozon (zdraví)

Překračování cílových imisních limitů

r. 2002, 2003 a 2004:

Cílový imisní limit pro ozon (zdraví)

Cílový imisní limit AOT 40 pro ozon (eko)

1.3.2.  Závěry - lokalizace

Vliv na způsob hodnocení kvality ovzduší mohou mít legislativní změny proběhlé koncem roku 2005. V roce 2005 vyšlo ve Sbírce zákonů 5.12.2005 č. 472/2005 Sb. úplné znění zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a  dále 26.10.2005 Nařízení vlády č. 429/2005 Sb. z 5.10.2005 kterým se mění  Nařízení vlády č. 350/2002, kterým se stanoví imisní limity. V § 7 odstavci 1 a 6 zákona o ochraně ovzduší se v souvislosti s vyhlášením oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a s vypracováním programů ke zlepšení kvality ovzduší na rozdíl od dřívějška uvádí pouze překročení imisních limitů a nikoli překročení cílových imisních limitů. Imisní limity zůstaly stanoveny pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku (eko), oxid uhelnatý, suspendované částice PM10, benzen a olovo.  Pro arsen, kadmium, nikl  a benzo(a)pyren, které měly dříve imisní limity, platí nyní cílové imisní limity. Amoniak byl z limitů vypuštěn a rtuť je zmiňována, ale nemá stanovenu hodnotu imisního limitu. Pro ozón platí jako dříve cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Jak je patrné z údajů uvedených v Kapitole 1.2. byly ve sledovaném období na území města Chomutova a Jirkova překračovány imisní limity pro suspendované látky PM10.

Na základě překročení těchto imisních limitů bylo území města Chomutova a Jirkova zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz. Příloha 2 a Příloha 3).

Z měřicích stanic bylo překročení imisních limitů PM10 zaznamenáno stanicí AIM ČHMÚ charakterizující širší centrum města Chomutova, což odpovídá i příslušným imisním mapám, podle kterých v síti 2x2 km rovněž území s překročením imisních limitů zahrnuje širší centrum města (uvedené imisní mapy mají pouze hrubé rozlišení, protože jsou konstruovány pro hodnocení větších území). Z velkých zdrojů, které vykazují roční emise v desítkách a více tunách za rok  je přímo na území města Chomutov teplárna ACTHERM s.r.o. (udává emise tuhých látek cca 10t/rok). Vzhledem k výšce komína a příslušnému rozptylu a přenosu emisí, koncentrace PM10 v centru města Chomutov nebudou tímto zdrojem podstatně ovlivňovány. Podkrušnohorská oblast v okolí města Chomutov a Jirkov má vlivem svého industriálního charakteru (zejména těžební činnost, hustá doprava včetně tranzitní a velké energetické závody) vysoké pozadí koncentrací PM10 (viz např. výsledky měření mimoměstské stanice Tušimice). Za této situace pak emise z nízkých zdrojů na území města (topeniště na pevná paliva, frekventované komunikace, stavební činnost) způsobují překročení imisních limitů PM10 ve svém okolí. Největší lokální zatížení PM10 lze očekávat v okolí nejfrekventovanějších komunikací zejména s nákladní dopravou, v částech města, kde jsou používána k vytápění pevná paliva a v okolí míst se stavební činností.

V analýze zmíněný výskyt překročení zvláštního imisního limitu a cílových imisních limitů pro ozón je velkoprostorovou záležitostí, která se týká velké části území státu a musí být řešena opatřeními na vyšší úrovni.

Imisní limit NOx pro ochranu ekosystémů (část území města spadá do ekozóny LO 1 – Krušné hory)  je překročen na menší části ekoúzemí směrem k centru města, zejména v okolí tranzitní dopravy na Horu sv. Šebestiána.

2. Popis historického vývoje (trendů) a současného stavu monitorování    ovzduší

2.1.  Historický vývoj

Jak je vidět  z grafů a tabulek uvedených v Kapitole 1.2. došlo u tzv. základních znečišťujících látek oproti 80. a 90. létům  k výraznému poklesu koncentrací SO2 a prašného aerosolu (tudíž i suspendovaných látek PM10), v případě NOx a NO2 byl pokles koncentrací pouze mírný. Od konce 90. let úroveň koncentrací těchto znečišťujících látek kolísá respektive stagnuje. Vývoj koncentrací ostatních sledovaných látek je rovněž vidět v Kapitole 1.2., koncentrace těchto látek buď mírně klesaly nebo stagnovaly, pouze počet překročení hodnoty cílového imisního  limitu  8 hodinové koncentrace pro ozón v letech 2000 až 2004 mírně stoupal.

2.2.  Současný stav monitorování ovzduší

Současný stav monitorování ovzduší lze vyčíst z Tabulky 1 a z Obrázku 1 mapy měřících stanic (uvedeného v Příloze 1). Monitorování se přizpůsobuje požadavkům nové legislativy, v případě vybraných znečišťujících látek (SO2, NO2, CO, O3) jsou v provozu kontinuální analyzátory, aby mohlo být prováděno hodnocení vzhledem k jednotlivým typům imisních limitů (např. krátkodobé průměry,  klouzavé 8hodinové průměry, expoziční limity).

Jak bylo v textu analýzy zmíněno, tak kromě v tabulce uvedených stanic zajišťují ještě Severočeské doly Chomutov na základě zákona č.244/1992 Sb. monitoring prašnosti (včetně měření PM10) mimo jiné v obcích Černovice a Spořice.

2.3.  Zhodnocení stavu monitorování ovzduší na základě provedené analýzy imisního zatížení  
území a současného stavu monitorování ovzduší – požadavky na rozsah a způsob sledování

úrovně koncentrací jednotlivých znečišťujících látek.

Současný stav monitorování ovzduší vyhovuje novelizované legislativě ochrany ovzduší. Znečišťující látky u nichž je nebo se předpokládá plošné překračování hodnoty koncentrace UAT (horní mez pro posuzování – NV č. 429/2005 Sb.), případně imisního limitu jsou sledovány měřením.

Pokud by v příštích letech docházelo k nárůstu koncentrací PM10 a NO2 bylo by pak vhodné zajistit provedení kontrolních měření úrovní koncentrací těžkých kovů a benzo(a)pyrenu v PM10 a porovnat výsledky měření s cílovými imisními limity.

V případě kdy dojde k rozšíření nebo přemístění těžební činnosti, mělo by to být příslušně zohledněno v rámci měření PM10 zajišťovaných Severočeskými doly Chomutov.

Pokud by byla požadována prostorově přesnější analýza znečištění ovzduší, případně ověření imisní situace v určité užší lokalitě, musely by být provedeny rozptylové studie se zahrnutím příslušných zdrojů emisí nebo realizovány programy doplňkových měření, například pomocí mobilní měřicí techniky.

3.  Literatura

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění a příslušná prováděcí nařízení a vyhlášky

- Ročenky Znečištění ovzduší ČHMÚ

- Internet např.: www.chmi.cz

- Věstníky MŽP

- RNDr. J. Bubník, ČHMÚ: Obchodní centrum Chomutovka - Chomutov, předběžná rozptylová studie, Praha 2005

6.   Ing. V. Píša, Ing. E. Gulíková, VÚHU a.s.: Měření prašnosti v lokalitě DNT, odborné posudky

VÚHU Most za  roky 2002 až 2004
  7.   Ing. V. Píša, Ing. E. Gulíková, Ing. J. Brejcha VÚHU a.s.:  Vyhodnocní výsledků 
        monitoringu prašnosti v lokalitě DNT, odborné posudky VÚHU Most za  roky 2002      
        až 2004

4.  Přílohy

Příloha  1:    Mapy měřicích stanic na území města Chomutov a Jirkov a v jeho blízkém okolí

Příloha  2:    Imisní mapy ISKO s překročením imisních limitů (ročenky ISKO ČHMÚ)

Příloha  3:    Tabulky  OZKO - % území v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Příloha  4:    Imisní limity pro ochranu zdraví podle Nařízení vlády č.429/2005 Sb.

Příloha  5:    Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace podle Nařízení vlády č.429/2005 Sb.